Проект

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

«О требованиях к безопасности обуви, кожгалантерейных и меховых изделий и процессов их производства»

### ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1.  Цели и сфера применения настоящего технического

### регламента

1. Настоящий технический регламент принимается в целях:

- защиты жизни или здоровья граждан;

- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей при реализации и использовании продукции из кожи и меха.

2. Объектами технического регулирования настоящего технического регламента  являются:

- обувь повседневная, модельная, легкая, домашняя, спортивная; резиновая, полимерная и резинотекстильная;

- кожи (жесткие, юфтевые, хромовые, из спилка);

- шкурки меховые выделанные;

- одежда, головные уборы, воротники, манжеты, отделки, уборы, перчатки, рукавицы и прочие изделия из меха;

- кожгалантерейные и шорно-седельные изделия;

- процессы производства кожи, меха и изделий из них.

Перечень продукции, в отношении которой устанавливаются требования технического регламента, приведён в таблице 1 приложения.

3. Настоящий технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» устанавливает требования, обеспечивающие химическую, биологическую и механическую безопасность продукции для жизни или здоровья пользователя.

4. Действие настоящего технического регламента не распространяется на продукцию бывшую в употреблении или изготовленную по индивидуальным заказам, а также на продукцию, требования безопасности которой устанавливаются законодательством Российской Федерации:

- продукция, разработанная и изготовленная для применения в медицинских целях;

- продукция, предназначенная для детей и подростков;

- продукция, относящаяся к средствам индивидуальной защиты.

5. Субъектами права, на которых распространяется настоящий технический регламент, являются:

- юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации на её территории в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем продукции или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения требований настоящего технического регламента;

- органы, осуществляющие оценку соответствия продукции: органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры), органы государственного контроля (надзора);

- приобретатели продукции.

Статья 2.  Основные понятия

Для целей настоящего технического регламента используются следующие основные  понятия:

- биологическая опасность – негативное воздействие изделия на организм пользователя вследствие несоответствия показателей физических свойств (гибкость, водонепроницаемость) установленным требованиям в зависимости от вида продукции;

- вредные вещества – химические вещества, которые во время обычного использования могут вызвать негативные отклонения в состоянии  здоровья пользователя при содержании их  в материале изделия, превышающем допустимые концентрации;

- выпуск в обращение продукции – продукция, отправляемая со склада изготовителя (продавца или уполномоченного представителя иностранного изготовителя) для реализации;

- индекс токсичности – интегральный показатель общей острой токсичности, определяемый in vitro на культуре клеток;

- механическая опасность – негативное воздействие готового изделия на пользователя вследствие несоразмерности, недостаточной прочности, устойчивости или шероховатости поверхности изделия, которые повышают риск причинения вреда здоровью пользователя;

- обращение продукции – продукция, находящаяся на реализации по договорам купли-продажи;

- пользователь продукции – гражданин, лично использующий продукцию, являющуюся объектом настоящего технического регламента;

- приобретатель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести, приобретающий продукцию, являющуюся объектом настоящего технического регламента;

- химическая опасность – превышение в продукции предельно допустимого уровня концентрации вредных для здоровья пользователя химических веществ.

Статья 3.  Законодательство Российской Федерации в области

безопасности обуви, кожгалантерейных и шорно-седельных изделий, одежды и изделий из меха и процессов их производства

Законодательство Российской Федерации в области безопасности обуви, кожгалантерейной, шорно-седельной продукции, одежды и изделий из меха и процессов их производства, основывается на Конституции Российской Федерации, принципах и нормах международного права, международных договорах Российской Федерации и  включает Федеральный закон «О техническом регулировании» и настоящий технический регламент и применяемые в соответствии с ним иные федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации.

ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУВИ, КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ И ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОДЕЖДЫ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА

Статья 4.   Идентификация продукции

1. Идентификацию продукции (обуви, кож, шкурок меховых выделанных, кожгалантерейных и шорно-седельных изделий, одежды и изделий из меха) проводят по следующим признакам: наименованию, виду (назначению), соответствию показателей безопасности требованиям настоящего технического регламента.

2. Идентификацию проводят:

- изготовитель (продавец или уполномоченный представитель иностранного изготовителя), заявляющий о соответствии продукции  требованиям настоящего технического регламента и предоставляющий продукцию в обращение на территории Российской Федерации;

- орган по сертификации при подтверждении соответствия продукции, подлежащей обязательной сертификации требованиям настоящего технического регламента;

- орган государственного контроля (надзора) при контроле соответствия продукции, находящейся в обращении на территории Российской Федерации.

3. Способы идентификации:

- органолептический;

- инструментальный.

При органолептической идентификации, продукцию идентифицируют по следующим основным признакам:

- наименование продукции;

- вид (назначение) продукции;

- тождественность продукции характерным признакам, свойственным данному виду продукции в соответствии с нормативной, технической документацией. Для установления тождественности могут быть использованы международные и национальные стандарты, классификаторы продукции.

При инструментальном способе идентификации проводят испытания продукции с использованием соответствующих методов и определяют соответствие показателей безопасности требованиям настоящего технического регламента.

Статья 5.  Общие  требования

- Обувь, кожа, шкурки меховые выделанные, кожгалантерейные и шорно-седельные изделия, одежда и изделия из меха могут находиться в обращении на территории Российской Федерации, если при их использовании в соответствии с прямым назначением, они не причинят вреда жизни или здоровью пользователя и не вводят в заблуждение приобретателя продукции.

- Безопасность обуви, кожи, шкурок меховых выделанных, кожгалантерейных и шорно-седельных изделий, одежды и изделий из меха характеризуют комплексом показателей химических, физических, физико-механических, физико-химических, санитарно-гигиенических свойств. Перечень показателей и их нормы установлены в зависимости от продукции и материала изделия.

Статья 6. Требования безопасности обуви, кожи, кожгалантерейных и шорно-седельных изделий

1. Безопасность обуви, кожи, кожгалантерейных и шорно-седельных изделий характеризуют комплексом показателей биологической, химической и механической безопасности.

2. Биологическую безопасность характеризуют показателями физических свойств (гибкость, водонепроницаемость) изделия; химическую безопасность характеризуют предельным выделением вредных для здоровья химических веществ в модельную воздушную среду и водную среду, устойчивостью окраски материалов к сухому и мокрому трению, воздействию пота; механическую безопасность характеризуют показателями прочности крепления деталей низа обуви, стойкостью подошвы к многократному изгибу, ударной прочностью подошвы, прочностью крепления втулки, разрывной нагрузкой узла крепления ручек и плечевых ремней.

3. Обувь по показателям, характеризующим биологическую и механическую безопасность должна соответствовать требованиям, перечисленным в таблице 2 приложения.

Требования к показателям, обеспечивающим безопасность обуви, установлены в зависимости от рода обуви, вида и толщины материала подошвы и методов крепления деталей низа. Прочность крепления подошвы и деталей низа определяют в обуви повседневной, модельной, спортивной; прочность крепления каблука – в повседневной, модельной и домашней на среднем, высоком и особо высоком каблуках, гибкость – в легкой, домашней и дорожной, стойкость подошвы к многократному изгибу, ударную прочность подошвы и прочность крепления втулки – в спортивной; водонепроницаемость – в резиновой, полимерной, резинотекстильной и полимеротекстильной.

4. Информация для пользователя, представленная в соответствии с пунктом 4 статьи 8 главы 2 настоящего технического регламента, должна быть дополнена указанием размера, модели и (или) артикула изделия, вида материала использованного для изготовления верха, подкладки и низа обуви.

5. Кожгалантерейные и шорно-седельные изделия по показателям, характеризующим их механическую и химическую безопасность должны соответствовать требованиям, перечисленным в таблице 3 приложения.

6. Номенклатура и нормы показателей, обеспечивающих безопасность кож, установлены в зависимости от их назначения.

Кожи по показателям, характеризующим их химическую безопасность, должны соответствовать требованиям, перечисленным в таблице 4 приложения.

7. Содержание вредных химических веществ в материалах обуви и кожгалантерейных изделий не должны превышать норм, установленных: для кожи – требованиям, изложенным в таблице 4 приложения, для меха - требованиям, изложенным в пункте 2 статьи 7, для химических и полимерных материалов – требованиям, изложенным в таблице 5 приложения, для текстильных материалов – требованиям, изложенным в таблице 6 приложения.

Контроль выделения вредных веществ из материалов обуви домашней и пляжной проводится в водной среде, остальных видов обуви, кожгалантерейных и шорно-седельных изделий в воздушной среде.

Индекс токсичности в водной среде должен быть от 70% до 120% включительно, в воздушной среде – от 80% до 120% включительно.

Статья 7. Требования безопасности одежды и изделий из меха, шкурок меховых выделанных

- Безопасность одежды и изделий из меха, шкурок меховых выделанных характеризуют комплексом показателей химической безопасности.

- Показатели, характеризующие безопасность одежды, головных уборов, перчаток, рукавиц, уборов, воротников, отделок, манжет и прочих изделий, шкурок меховых выделанных должны соответствовать нормам:

- устойчивость окраски волосяного покрова к сухому трению – не менее 4 баллов;

- устойчивость окраски кожевой ткани к сухому трению – не менее 3 баллов;

- массовая доля свободного формальдегида в кожевой ткани и волосяном покрове – не более 0,3 мг/г;

- массовая доля водовымываемого хрома (VI) в кожевой ткани и волосяном покрове – не более 0,003 мг/г;

- рН водной вытяжки кожевой ткани меха – не менее 3,5;

- температура сваривания кожевой ткани меха, ºС – не менее 50.

Примечание: устойчивость окраски кожевой ткани к сухому трению определяется для шкурок меховых выделанных с отделкой кожевой ткани и изделий, изготовленных кожевой тканью наружу.

- Показатели безопасности текстильных материалов в одежде и изделиях из меха должны соответствовать нормам:

  - массовая доля свободного формальдегида в материалах верха одежды и изделия на меховой подкладке – не более 1,0 мг/г;

  - массовая доля свободного формальдегида в текстильной подкладке - не более 0,3 мг/г;

  - устойчивость окраски текстильных материалов верха и подкладки к трению сухому – не менее 3 баллов.

- Выделение вредных химических веществ из материалов одежды и изделий из меха не должно превышать норм, указанных в таблице 6 приложения.

Перечень контролируемых химических веществ определяют в зависимости от химического состава материала и определения проводят в воздушной среде. Индекс токсичности в воздушной среде должен быть в пределах от 80 % до 120 % включительно.

- Маркировка продукции, дополнительно к обязательным требованиям пункта 4 статьи 8 должна иметь информацию для пользователя с указанием:

- вида меха и вида его обработки (крашенный или некрашеный);

- вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в текстильных материалах верха и подкладки (рекомендуется) изделия. Отклонение фактических значений процентного содержания сырья, не должно превышать 5%;

- размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой принятой в Российской Федерации;

- символов по уходу за изделием;

- инструкцией по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации и использования (при необходимости).

Статья 8. Предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей обуви, кожи, меха, кожгалантерейных, шорно-седельных изделий, одежды и изделий из меха

1. Для предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, изготовитель, продавец или уполномоченный представитель иностранного изготовителя, обязан представлять информацию о продукции.

2. Информация для приобретателя должна быть достоверной, однозначно понимаемой, легко читаемой, проверяемой и представляться в виде маркировки.

3. Маркировку наносят на изделие, навесную этикетку, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.

4. Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию:

- наименование страны-изготовителя продукции;

- фирменное наименование изготовителя (продавца или уполномоченного представителя иностранного изготовителя);

- адрес изготовителя (продавца или уполномоченного представителя иностранного изготовителя);

- наименование и/или вид (назначение) изделия;

- знак обращения на рынке;

- возраст и пол пользователя (при необходимости).

Информация должна быть представлена на русском языке.

Допускается для импортной продукции запись с использованием латинского алфавита: страны, где изготовлена продукция, фирменного наименования изготовителя, адреса иностранного изготовителя.

Дополнительная информация: вид и массовая доля исходного сырья, способы ухода; размер изделия и другая необходимая информация – предоставляется в зависимости от вида продукции и представлена в пункте 4 статьи 6,  пункте 5 статьи 7.

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА КОЖИ, МЕХА, ОБУВИ, КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ И ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОДЕЖДЫ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА

Статья 9. Общие требования безопасности к процессам производства кожи, меха, обуви, кожгалантерейных и шорно-седельных изделий, одежды и изделий из меха

  - Требования данной статьи не распространяются на производства, расположенные вне территории Российской Федерации.

  - Проведение технологических процессов производства конкретного вида продукции должно осуществляться в соответствии с утвержденными в установленном порядке технологиями и (или) методиками производства.

  - Технологии и (или) методики производства продукции должны содержать последовательность технологических процессов, используемое для выполнения технологических процессов технологическое оборудование, параметры проведения процессов производства продукции, обеспечивающие при их обязательном соблюдении получение продукции, отвечающей по нормам показателей безопасности требованиям настоящего технического регламента.

  - При производстве продукции должен быть предусмотрен контроль технологических процессов производства с использованием контрольно-измерительных приборов, обеспечивающих полноту и достоверность значений контролируемых показателей.

  - Внесение изменений в параметры, рецептуры и перечень технологических процессов не должно нарушать требований к безопасности продукции. При этом обязательно внесение соответствующих изменений в технологии и (или) методики производства продукции.

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

Статья 10. Подтверждение соответствия

1. Оценку соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента проводят в формах: подтверждения соответствия и государственного контроля (надзора). Подтверждение соответствия осуществляет изготовитель (продавец или уполномоченный представитель иностранного изготовителя) при выпуске продукции в обращение.

2. Обязательному подтверждению соответствия подлежит  продукция, являющаяся объектом технического регулирования настоящего технического регламента, поступающая в обращение на территории Российской Федерации.

3. Подтверждение соответствия безопасности продукции, являющейся объектом технического регулирования настоящего технического регламента, проводят по одной из схем декларирования соответствия или обязательной сертификации продукции. Схему подтверждения соответствия выбирает заявитель, являющийся изготовителем, продавцом или уполномоченным представителем иностранного изготовителя.

4. При подтверждении соответствия заявитель использует следующие схемы декларирования соответствия:

Схема (1 д) – принятие декларации о соответствии продукции, партии продукции на основании собственных доказательств.

Срок действия декларации – 1 год.

Схема (2 д) – принятие декларации о соответствии продукции, партии продукции с участием третьей стороны по выбору заявителя: аккредитованной испытательной лаборатории или органа по сертификации.

Срок действия декларации о соответствии принятой с участием аккредитованной испытательной лаборатории 3 года, органа по сертификации – 5 лет.

5. Схемы обязательной сертификации.

Схема (1 с) – предусматривает сертификацию продукции, партии продукции, если заявителем является продавец или изготовитель:

- заявитель подает заявку на проведение сертификации продукции в орган по сертификации;

- испытания типовых образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории;

- аккредитованный орган по сертификации, при положительных результатах испытаний, выдает заявителю сертификат соответствия;

- заявитель маркирует продукцию знаком  обращения на рынке.

Срок действия сертификата – 2 года.

Схема (2 с) – предусматривает сертификацию продукции, если заявителем является изготовитель:

- заявитель подает заявку на проведение сертификации продукции в орган по сертификации;

- испытания типовых образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией;

- аккредитованный орган по сертификации, при положительных результатах испытаний, выдает заявителю сертификат соответствия;

- заявитель маркирует продукцию Знаком обращения на рынке.

Срок действия сертификата – 3 года.

Схема (3 с) – предусматривает сертификацию продукции, если заявителем является изготовитель, имеющий сертификат системы качества:

- заявитель подает заявку на проведение  сертификации продукции в орган по сертификации;

- испытания типовых образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией;

- аккредитованный орган по сертификации, при положительных результатах испытаний, выдает заявителю сертификат соответствия;

- заявитель маркирует продукцию Знаком обращения на рынке.

Срок действия сертификата – 5 лет.

Статья 11. Декларирование  соответствия продукции

1. Подтверждение соответствия в форме принятия декларации по схемам (1 д) или (2 д) устанавливается для продукции:

- шкурки меховые выделанные, пластины меховые, скрои меховые;

- кожа для низа обуви, кожа шорно-седельная, кожа техническая, юфть для верха обуви, кожа для верха обуви, кожа для подкладки обуви, кожа для одежды и головных уборов, кожа галантерейная, кожа для перчаток и рукавиц, кожа хромовая для протезов и деталей музыкальных инструментов, кожа из спилка, полуфабрикаты кожевенные;

- кожгалантерейные изделия (портфели, портпледы, рюкзаки, сумки, в т.ч. полевые и для кондукторов; перчатки, рукавицы, в т.ч. рабочие и вачеги; ремни – поясные, для музыкальных инструментов и багажные; изделия дорожные, в т.ч. чемоданы, саквояжи, мешки дорожные, чехлы, футляры, снаряжения для милиции, изделия мелкой кожгалантереи и пр.);

- шорно-седельные изделия (упряжь конская сельскохозяйственная, выездная, седла).

2. Состав доказательных материалов при принятии декларации о соответствии продукции на основании собственных доказательств включает: информацию об объекте подтверждения соответствия, использованную  для идентификации продукции; техническую или конструкторскую документацию, послужившую основанием для заявления о соответствии декларируемой продукции требованиям настоящего технического регламента; результаты собственных испытаний продукции (протоколы испытаний   типовых образцов продукции: приёмочных, приёмо-сдаточные или контрольных за период не более полугода до даты принятия декларации).

В протоколах испытаний должны быть указаны:

- наименование продукции,

- наименование, фактические и нормированные значения проверяемых показателей свойств продукции;

- обозначения и наименования нормативных документов на применённые методы испытаний;

- заключение о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента.

3. Состав доказательных материалов при принятии декларации о соответствии на основании доказательств, полученных с участием третьей стороны, заявитель в состав доказательных документов включает протоколы испытаний (срок давности не более полугода до даты принятия декларации) лаборатории, аккредитованной на проведение испытаний  заявляемых видов продукции, с обязательным указанием:

- наименование продукции;

- наименование, фактические и нормативные значения проверенных показателей свойств продукции;

- обозначения и наименования нормативного документов на применённые методы испытаний;

- заключение о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента.

В состав доказательных материалов по желанию Заявителя может включаться сертификат системы качества.

Статья 12. Обязательная сертификация

1. Подтверждение соответствия в форме обязательной сертификации проводится для продукции:

- одежда, изделия меховые: одежда, головные уборы, воротники, манжеты, отделки, уборы, перчатки, рукавицы, изделия меховые прочие (спальные мешки, носки, чулки, покрывала и т.п.);

- обувь (сапоги, сапожки, полусапоги, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли и т.п.): мужская и женская повседневная, модельная, легкая и домашняя юфтевая, хромовая, из текстильных материалов, войлока или фетра, из синтетических и искусственных материалов, комбинированная; резиновая, полимерная, резинотекстильная и полимеротекстильная повседневная; спортивная мужская и женская (для баскетбола, волейбола, тенниса, футбола и регби, кроссовая) юфтевая, хромовая, из текстильных материалов, войлока или фетра, из синтетических и искусственных материалов.

2. Заявителем при обязательной сертификации может быть: изготовитель продукции или уполномоченный представитель иностранного изготовителя, выполняющий его функции в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям  настоящего технического регламента, или продавец продукции.

3. Обязательную сертификацию продукции проводит орган по сертификации, аккредитованный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на основании договора с заявителем.

4. Орган по сертификации проводит:

- идентификацию продукции;

- отбор образцов для испытаний;

- организацию проведения испытаний;

- анализ полученных результатов испытаний;

- оформление и выдачу сертификата обязательной сертификации о соответствии продукции требованиям технического регламента.

Испытания продукции проводят аккредитованные  испытательные лаборатории (центры), имеющие технические средства и оборудование для проведения испытаний продукции в соответствии с настоящим техническим регламентом. В протоколе испытаний должны быть указаны: номер и наименование органа по сертификации, выдавшего задание, наименование продукции, наименование проверяемых показателей, нормативные значения проверяемых показателей, результаты испытаний, нормативные документы (номер и при необходимости указывают пункт) использованных методов испытаний.

Орган по сертификации проводит в течение срока действия сертификата (но не чаще 1 раза в год) контроль за соответствием сертифицированной  продукции требованиям технического регламента, на основании договора с заявителем путём испытаний образцов продукции. По результатам контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

- действия сертификата соответствия требованиям настоящего технического регламента подтверждается;

- действие сертификата соответствия приостанавливается;

- действие сертификата соответствия прекращается.

Орган по сертификации принимает решение о приостановлении или прекращении действия сертификата в случаях:

- выявления фактов нарушения обязательных требований настоящего технического регламента;

- наличия информации от органов государственного контроля (надзора) о несоответствии продукции требованиям настоящего технического регламента;

- внесения изменений в конструкцию (состав) продукции, которые повлияли (или могут повлиять) на показатели безопасности продукции.

Информация о приостановлении или прекращении действия сертификата передаётся в федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию, ведущий реестр выданных сертификатов.

При положительных результатах контроля, а также отсутствия информации от органов государственного контроля (надзора) о несоответствии продукции требованиям настоящего технического регламента за период действия сертификата, срок действия сертификата может быть продлен, но не более, чем на один срок действия сертификата.

При продлении срока действия сертификата соответствия органом по сертификации, выдавшим сертификат и осуществлявшим контроль за сертифицированной продукцией, на сертификате соответствия становится отметка о продлении срока действия сертификата.

Статья 13. Знак обращения на рынке

1. Продукция, соответствие которой требованиям настоящего технического регламента подтверждено в порядке, предусмотренном настоящим техническим регламентом, маркируется знаком обращения на рынке.

2. Маркирование продукции знаком обращения на рынке осуществляет изготовитель (продавец, уполномоченный представитель иностранного изготовителя) на основании сертификата или декларации о соответствии.

Маркирование продукции знаком обращения на рынке следует осуществлять способами, обеспечивающими чёткое его изображение. Изображение знака может быть выполнено печатанием, гравированием, травлением или другим способом.

Статья 14.  Государственный контроль (надзор) за соблюдением

требований настоящего технического регламента

1. Государственный контроль (надзор) за соответствием продукции требованиям настоящего технического регламента осуществляет федеральный орган исполнительной власти по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего технического регламента к продукции и соблюдение требований к её реализации на стадии обращения её на рынке осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», Федеральным законом «О техническом регулировании» и настоящим техническим регламентом.

3. При осуществлении мероприятий по государственному контролю (надзору) за выполнением (соблюдением) предъявляемых настоящим техническим регламентом требований безопасности продукции используются правила и методы исследований (испытаний) и измерений, а также правила отбора образцов для проведения исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения настоящего технического регламента, установленные Правительством Российской Федерации.

4. При проведении государственного контроля (надзора) используются следующие процедуры:

- проверка достоверности документов о подтверждении соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента;

- органолептическая идентификация и определение соответствия продукции, находящейся в месте её реализации, представленным документам;

- проведение испытаний продукции, изъятой из места реализации, для подтверждения соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента.

5. При проведении государственного контроля (надзора) в процедуре проверки достоверности документов о подтверждении соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента представители органа государственного контроля (надзора) должны удостовериться в наличии декларации или сертификата соответствия. При отсутствии декларации или сертификата, подтверждающих соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента, или при обнаружении, что они недействительны (истек срок действия, фальсифицированы), выдаётся предписание о приостановлении реализации продукции и об устранении нарушений с указанием срока, в течение которого заявитель должен провести мероприятия по подтверждению соответствия продукции.

6. При проведении проверки продукции в процедуре органолептического контроля представители органа государственного контроля (надзора):

- проверяют соответствие и полноту информации, указанной на маркировке продукции и инструкции для пользователя, требованиям  статьи 8 настоящего технического регламента;

- проводят органолептическую идентификацию представленной продукции по наименованию, виду, назначению характерным признакам свойственным для данного вида продукции в соответствии с нормативной документацией и информации, указанной на маркировке, и представленным документам.

Действия представителей органа государственного контроля (надзора) при визуальном контроле не должны приводить к невозможности дальнейшей реализации продукции после устранения выявленных недостатков.

По результатам проверки орган государственного контроля (надзора) оформляет акт проверки,  выдает предписание об устранении нарушений и о запрете продажи продукции, устанавливает срок, в течение которого заявитель должен провести мероприятия по устранению выявленных нарушений.

7. Оценка соответствия продукции с проведением испытаний  включает следующее:

- отбор образцов продукции в месте её реализации;

- передача образцов продукции в аккредитованную испытательную лабораторию (центр) с заявкой (техническим заданием);

- испытания образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией в соответствии с заявкой (техническим заданием). Испытательная лаборатория оформляет протокол испытаний с указанием результатов испытаний и передаёт организации, осуществляющей государственный контроль.

Изготовитель (продавец, уполномоченный представитель иностранного изготовителя) разрабатывает программу мероприятий по ликвидации выявленных несоответствий в установленные сроки. До выполнения мероприятий по ликвидации выявленных несоответствий приостанавливается реализация продукции.

Статья 14. Меры воздействия при выявлении несоответствий

1. В случае выявления несоответствия продукции требованиям настоящего технического регламента орган государственного контроля (надзора):

- выдаёт предписание об устранении нарушений требований настоящего технического регламента в срок, установленный с учётом характера нарушения;

- направляет информацию о необходимости приостановления или прекращения действия сертификата соответствия в выдавший его орган по сертификации;

- выдаёт предписание о приостановлении или прекращении действия декларации о соответствии лицу, принявшему декларацию;

- информирует о приостановлении или прекращении действия декларации федеральный орган исполнительной власти, организующий формирование и ведение единого реестра деклараций о соответствии;

- привлекает изготовителя (продавца, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации;

- в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью пользователей продукции, принимает иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Ответственность за нарушение требований настоящего технического регламента

За нарушение требований настоящего технического регламента изготовитель продукции, продавец, либо уполномоченный представитель иностранного изготовителя несут уголовную, административную, гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. Переходные положения

С момента введения в действие настоящего технического регламента нормативные, правовые акты Российской Федерации и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, действующие на территории Российской Федерации, применяются в части, не противоречащей положениям технического регламента.

Сертификаты на продукцию, выданные до вступления в силу настоящего технического регламента, действуют до окончания их срока действия.